## Slide 1: MCU系统设计方案
吴小锋

## Slide 2: 框图

## Slide 3: RT-Thread系统架构

## Slide 4: 现阶段使用的MCU系统软件框图
网络协议栈
文件系统
KV数据库
日志
tinyros
web client
web server
升级
shell
设备驱动框架
rtt drvier：GPIO、I2C、SPI、ADC、PWM....
业务应用
日志提取
web页面
bootloader
eeprom
rtc
log out
chip HAL driver
hardware
py打包脚本
内核
构建、编译脚本

## Slide 5: OTA

## Slide 6
16K
64K
896K
16K
16K
16K
文件系统
KV
jumper
bootloader
app
片内FLASH
SPI FLASH
FLAGS
EEPROM
存储器规划
备份区
（backup）
下载区
(download)
保留
保留

## Slide 7
角色
MCU复位后，决定跳转到Bootloader还是App
校验固件信息，将固件烧写到片内flash中
从远端下载固件到SPI FLASH相应分区中
jumper
烧写器
下载器

## Slide 8
jumper
bootloader
app
设计尽量简单，定版后不再更改
角色
可以在app控制下升级，但也尽量稳定，少更改
可以在bootloader控制下升级

## Slide 9
jumper
EEPROM
默认区
下载区
烧写器
下载器
文件服务器
请求/下载
写入
读取
读取
bootloader
app
跳到BL
跳到APP
spi flash
烧写器
读取
框图

## Slide 10
Ymodem / http / tftp
FAL
flash driver
压缩 / 解密
FAL
flash driver
校验
可选
下载器
烧写器
组成
jumper
读取EEPRM
跳转
注：FAL (Flash Abstraction Layer) flash 抽象层，对 flash 及基于 flash 的分区进行管理

## Slide 11
固件
body
header
文件长度
校验信息
版本号
......
上位机小工具
添加header；压缩/加密（可选）
组成
bin文件结构

## Slide 12
组成
header结构

## Slide 13
组成
flags结构

## Slide 14
协议
Ymodem
http
tftp
适用于通过串口终端传输固件，利于离线升级。固件直接传输到目标分区。
MCU端作为client，请求server的固件。固件直接传输到目标分区。
MCU端作为client，请求server的固件。固件直接传输到目标分区。

## Slide 15
流程图 jumper

## Slide 16
流程图 bootloader

## Slide 17
流程图 app

## Slide 18: 日志

## Slide 19
流程
日志线程优先级：较低

## Slide 20
规则
日志文件命名方式：
1、如果没有RTC，文件名为 01-01-1970
2、如果有RTC，文件名为 日 -月-年-编号，比如 01-02-2020-06
清除日志规则：
1、 每个文件最大100KB，最多存储31个文件。
2、当前文件超过限值，则新建一个文件，编号加1。
3、文件数量超过限值，则删除日期最早的文件。

## Slide 21: RTC

## Slide 22
板载RTC芯片为pcf8563，其驱动已做成了一个软件包rtc_pcf8563，可以通过menuconfig工具使能，添加到工程中。
此驱动注册到rt_device 框架中，设备名字为 rtc，提供了 rt_device_contol 接口。
更方便地，可以通过下面的api设置时间：
rt_err_t set_date(rt_uint32_t year, rt_uint32_t month, rt_uint32_t day)
rt_err_t set_time(rt_uint32_t hour, rt_uint32_t minute, rt_uint32_t second)
或获取时间：

## Slide 23: 低功耗

## Slide 24
STM32F4共支持三种低功耗模式：

## Slide 25
为了实现较低的功耗，使用standby模式
进入standby模式前，可以做一些准备工作。
唤醒源设置为PA0唤醒。板载RTC的INT引脚连接到这里，所以可以实现定时唤醒功能。
唤醒后，直接使MCU复位，系统重新初始化。

## Slide 26: EEPROM

## Slide 27
板载EEPROM为at24c08，其驱动使用了at24cxx软件包，此软件包支持at24cxx系列芯片的驱动。
因为EEPROM是系统公用资源，不同的程序模块使用的EEPROM空间不能冲突。在文件ee.c中使用了
一个地址表，用于限制使用EEPROM的地址和空间尺寸。
例如，上表中，索引OTA使用的地址起始为0x0，空间大小为4页 * 16字节 = 64 字节 。
原则上，用户应该在此表中填充自己的索引，然后使用ee.h中的API进行访问：

## Slide 28: KV数据库

## Slide 29
KV数据库，采用了easyflash组件，数据存储在板载spi flash的“KV”分区中，分区大小为1MB。
组件的API可以参看软件包中的docs文件夹。
为了方便写入或读出 int 类型的整数，新增了下面两个api：

## Slide 30: 开关量检测

## Slide 31
开关量检测功能做成了一个软件包sw_check，其使用文档见文件夹下的README.md。
使用时，需要在下面静态数组中添加开关量信息：
可以自定义每个开关量的初始化函数和读取函数，以及触发回调函数。
系统以一个相对高优先级的线程，轮询表swtable[]中的各个开关量，触发后回调用户注册的回调函数。
回调函数不能有堵塞操作，快进快出。

## Slide 32: 按键

## Slide 33
按键功能，采用发布-订阅模式，应用可以使用void key_subscribe(key_subscriber_t _sub)
函数订阅按键服务，注册自己的触发回调函数。在键值触发时，按键服务会发布键值给注册了
这个键值的应用。
通常，按键功能可以配合开关量检测功能使用，进而产生触发、松开、短按、长按等键值。
按键功能初始化后，以一个优先级相对高的线程等待触发消息，获得消息后经过处理成需要的
键值后发布给各个应用。
用户可以枚举出自己的所有键值，例如：

## Slide 34: 信号灯

## Slide 35
信号灯功能采用了软件包 quick_led，其使用方法参考包中的readme.md文档。
这个软件包简单易用，用户可以在 led.c 中定义自己的信号灯效。
例如，运行灯效，升级固件灯效，SOS灯效等。

## Slide 36: 看门狗

## Slide 37
看门狗功能使用了板载硬件看门狗。
喂狗原则是，在高优先级和关键耗时操作时喂狗。
由于在高优先级任务中喂狗，低优先级的任务因错误堵塞，不会引发看门狗溢出。
但是高优先级喂狗的好处是，低优先级的不可控的耗时操作不会引发溢出。
这样的设计，系统能保证程序因为运行异常导致宕机时，系统能够自动复位。
看门狗功能初始化后，创建了一个周期软件定时器，500ms周期喂狗一次。
应用需要喂狗操作，调用 void hw_wdg_feed(void) 函数即可。

## Slide 38: 图形化配置

## Slide 39
对于rtconfig.h文件，原则上不应该手动更改，这么文件有menuconfig图形化配置工具自动生成。对于使用
Kconfig文件将自身配置项添加到menuconfig图形化配置工具的软件模块，更改配置时应该通过menuconfig
来完成。 手动修改的rtconfig.h有可能被以后运行的menuconfig工具自动生成的rtconfig.h覆盖掉。
stm32f4xx_hal_msp.c文件初始化了所有使用的外设，这个文件也可以有ST的图像化工具stm32CubeMX自动生成。
同理，原则上也应该使用这个工具生成stm32f4xx_hal_msp.c文件。

## Slide 40: 一些文件说明

## Slide 41
app_cfg.h
此文件为应用配置文件。一般地，应用相关的配置可以统一定义在这个文件中，方便统一展现。
例如，看门狗等功能开关，各应用线程的优先级及栈空间大小。
common.h / comon.c
此文件定义各应用可以使用的公用的函数。
ubt_common.h
此文件定义硬件版本号、软件版本号、BL、APP起始地址等，主要为打包升级包的脚本使用。

## Slide 42: 开发方法

## Slide 43
1、在github仓库中，选择一个release稳定版本，下载到本地，作为开发的基线版本

## Slide 44
2、源码文件中，bsp文件夹放置了很多处理器或者开发板的板级支持包，选择一个与自己板子处理器相近的，
在其基础上进行修改。
以STM32F407为例：

## Slide 45
3、构建和编译系统简介
ENV：RT-Thread 推出的开发辅助工具，针对基于 RT-Thread 操作系统的项目工程，提供编译构建环境、图形化系统配置
及软件包管理功能。其内置的 menuconfig 提供了简单易用的配置剪裁工具，可对内核、组件和软件包进行自由
裁剪，使系统以搭积木的方式进行构建。

## Slide 46
SCons：SCons 是一套由 Python 语言编写的开源构建系统，类似于 GNU Make，处理文件的组织和依赖关系。
RT-Thread的 构建系统支持多种编译器，目前包括 ARM GCC、MDK、IAR、VisualStudio、Visual DSP。
在ENV中通过menuconfig剪裁或者添加好需要的组件、软件包后，即可开始编译。
1、GCC编译：直接在env中输入scons编译，编译器默认使用env自带的GCC交叉编译链。也可以指定其他编译器。
2、KEIL：env中输入 scons --target=mdk5，即可构建相应的keil5工程，然后在keil中进行编译。
3、IAR：env中输入 scons --target=iar， 即可构建IAR工程，然后在IAR中进行编译。

## Slide 47
4、构建自己的工程
一个工程由各个源文件和它们之间的依赖关系构成。源码中的每个软件模块都有一个Kconfig 文件和一个SConscript文件，
Kconfig文件即为menuconfig图形化配置的实质，用于展示和剪裁工程的模块或组件；SConscript文件是scons构建系统的
基础，组织处理文件之间的依赖关系。
所以，用户在构建自己的工程时，只需要处理这两个文件的内容即可，剩下的交给menuconfig和scons

## Slide 48
5、片内外设图形化配置
ST公司出品了一个STM32处理器图形化配置软件stm32CubeMX，使用它可以方便快捷完成片内外设的配置，也减少出错。
stm32CubeMX工程文件在board/CubeMX_Config文件夹中。此工程生成的文件中，主要用到stm32f4xx_hal_conf.h文件和stm32f4xx_hal_msp.c文件，将这两个文件替换到自己工程的文件即可。

## Slide 49: 网站

## Slide 50
RT-Thread官方网站，实际上是最好的学习此系统的地方，其文档中心的内容完整详尽，通俗易懂，建议务必抽时间看一看。
官网：https://www.rt-thread.org/
社区：https://club.rt-thread.org/
文档：https://www.rt-thread.org/document/site/
软件包：https://packages.rt-thread.org/
github：https://github.com/RT-Thread/rt-thread